## Slide 1
GESTION DURABLE ET INTÉGRÉE DES EAUX PLUVIALES :
PHILOSOPHIE ET APPLICATION CONCRÈTE
Elia DESMOT - Animatrice eaux pluviales - territoire picard

## Slide 2
L’ADOPTA, QUID ?
Promouvoir et développer le recours à la gestion durable et intégrée des eaux pluviales dans l’aménagement urbain
4 MISSIONS PRINCIPALES
Sensibilisation et communication
Animation et Formation
Accompagnement
Recherche et développement opérationnel

## Slide 3
SES MISSIONS
Elaboration de documents de vulgarisation, visites de sites, showroom, manifestations, salons… | Accompagnement : adaptation des organisations à la prise en compte de la GDEP, changement de politique…
Sessions de formation, intervention dans des établissements de formation initiale ou continue, licence professionnelle EPADE | Etudes sur la bouche d’injection, protocoles de réception des TA, TAM, SMART PLUVIAL

## Slide 4
SES OUTILS D’ANIMATION
Des visites de sites
Des publications (fiches techniques, fiches de cas, fiches de sensibilisation…)
Des vidéos
Des évènements publics (journées de formation, conférences-débat, forum…)
Notes: Indiquer aussi que nous mettons à disposition des ressources diverses (techniques, règlementaires…)

## Slide 5
5 bonnes raisons
LA GESTION DURABLE ET INTÉGRÉE DES EAUX PLUVIALES
© cerdd
© cerdd
© AEAP
© AEAP
LA GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES

## Slide 6
LA GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES
3 PHILOSOPHIES
Notes: Indiquer aussi que nous mettons à disposition des ressources diverses (techniques, règlementaires…)

## Slide 7
LA GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES
4 GRANDS PRINCIPES
Ne pas faire ruisseler les eaux pluviales
Ne pas concentrer les eaux pluviales
Aménager et réaménager sans imperméabiliser les sols
Rester le plus proche possible du grand cycle naturel de l’eau
Donner plusieurs fonctions à un même espace
Notes: Indiquer aussi que nous mettons à disposition des ressources diverses (techniques, règlementaires…)

## Slide 8
LA GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES
DE MULTIPLES BÉNÉFICES
Diminution des volumes rejetés et des débits instantanés
Accroissement de la biodiversité
Contribution à la recharge des nappes phréatiques
Création de corridors écologiques
Hydratation des sols
Amélioration du cadre de vie
...
Contribution à l’atténuation des îlots de chaleur urbains
Notes: Indiquer aussi que nous mettons à disposition des ressources diverses (techniques, règlementaires…)

## Slide 9
LA GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES
1 BOITE À OUTILS
LES REVÊTEMENTS PERMÉABLES
Les dalles-gazon
Le mélange terre-pierre
Les matériaux granuleux (pavés poreux, béton poreux, pavés à joints élargis, béton désactivé poreux…)
Les enrobés poreux
...
LES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE
La noue
La toiture végétalisée
L’espace vert inondable
Le jardin de pluie et le bassin paysager
La mare
...
LES OUVRAGES ENTERRÉS
La chaussée à structure réservoir
La tranchée d’infiltration
Le puits d’infiltration
Le bassin enterré
...
Notes: Indiquer aussi que nous mettons à disposition des ressources diverses (techniques, règlementaires…)

## Slide 10
LES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE OU
TECHNIQUES « VERTES »

## Slide 11
LA NOUE D’INFILTRATION

## Slide 12
Une conception légèrement différente
L’espace vert plus haut que la voirie….
© ADOPTA
© ADOPTA
LA NOUE D’INFILTRATION

## Slide 13
Une conception légèrement différente …
L’espace vert plus bas que la voirie.
Cité Bruno - DOURGES (62)
© ADOPTA
© ADOPTA
BRUNEHAMEL (02)
© ADOPTA
Arkeos - DOUAI (59)
LA NOUE D’INFILTRATION

## Slide 14
LA NOUE D’INFILTRATION
Douaisis Agglo – DOUAI (59)
© ADOPTA
Centre commercial - NOYELLES-GODAULT (62)
© ADOPTA
NOUES AVEC TRANCHÉE D’INFILTRATION

## Slide 15
LA TOITURE VÉGÉTALISÉE

## Slide 16
LA TOITURE VÉGÉTALISÉE
FT n°3
© MEL
© LE PRIEURÉ
© ADOPTA
© AEAP
Pocheco - FOREST-SUR-MARQUE (59)
Arkeos - DOUAI (59)
Le Biotope - LILLE (59)

## Slide 17
LA MARE ET LE PLAN D’EAU
© ARNOULD W.
Ces zones peuvent être utilisées pour stocker les eaux de ruissellement en assurant une fonction de rétention. Elles peuvent être végétalisées, créant ainsi une plus-value paysagère
CREPY-EN-VALOIS (60)
© AUDDICE
© Agence de l’eau Artois-Picardie

## Slide 18
LE JARDIN DE PLUIE

## Slide 19
LE JARDIN DE PLUIE

## Slide 20
L’ARBRE À PLUIE

## Slide 21
L’ARBRE À PLUIE

## Slide 22
FRAIS MARAIS - DOUAI (59)
SAINT DENIS (93)
Espaces aux fonctions multiples
LES ESPACES INONDABLES

## Slide 23
LES REVÊTEMENTS DE SOL PERMÉABLES

## Slide 24
Les dalles-gazon et dalles-pavés
Les pavés drainants béton
Le béton de résine drainante
Les dalles alvéolaires avec gravillons
Le béton drainant
L’enrobé poreux
…
LES REVÊTEMENTS DE SOL PERMÉABLES

## Slide 25
LES OUVRAGES ENTERRES OU TECHNIQUES « GRISES »

## Slide 26
LA TRANCHÉE D’INFILTRATION

## Slide 27
© ADOPTA
Rue de la Motte Julien - DOUAI (59)
Résidence Delestraint - LAMBRES-LEZ-DOUAI (59)
LA TRANCHÉE D’INFILTRATION

## Slide 28
LA CHAUSSÉE À STRUCTURE RÉSERVOIR

## Slide 29
LA CHAUSSÉE À STRUCTURE RESERVOIR
Rue du Marais Dauphin - FLERS-EN-ESCREBIEUX (59)
Enrobé poreux
Enrobé classique
© ADOPTA
© Douaisis Agglo
© ADOPTA
MONTCORNET (02)
Parc d’activités - LAUWIN-PLANQUE (59)
ERCHIN (59)

## Slide 30
© CETE DE L’EST – Charlotte Mucig
LE PUITS D’INFILTRATION

## Slide 31
© CETE DE L’EST – Charlotte Mucig
Puits d’infiltration
Féchain (59)
Férin (59)
Géotextile
Grave non traitée
LE PUITS D’INFILTRATION

## Slide 32
Arrêtés ministériels:
1) du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
2) du 17 Décembre 2008 relatif au contrôle des installations.
© CD92
LA RÉCUPÉRATION / UTILISATION

## Slide 33
LE CAS DE LA COMMUNE D’ERCHIN
Fiche de cas ADOPTA n°11
Disponible sur le site internet de l’ADOPTA : Fiches de cas - Adopta

## Slide 34
LE CAS DE LA COMMUNE D’ERCHIN

## Slide 35: ACTIONS AIDÉES AU 11EME PROGRAMME AESN POUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES EN MILIEU URBAIN

## Slide 36: RÉDUIRE LES REJETS POLLUANTS URBAINS PAR TEMPS DE PLUIE
Les études, les travaux et l’animation visant :
la réduction des volumes d’eaux de ruissellement collectés,
la maîtrise des pollutions dès l’origine du ruissellement,
la dépollution.
Des solutions différenciées selon le type de pluie et l’occupation des sols :
Notes: OBJECTIFS:
Réduire les quantités de polluant déversés dans les milieux récepteurs par les zones urbaines lors des épisodes pluvieux courant e, privilégiant la maîtrise des pollutions dès l’origine du ruissellement et la réduction des volumes d’eaux de ruissellement collectés par rapport à la dépollution.
Favoriser la gestion des aux de pluie dans la conception et la réalisation des projets d’urbanisme et d’aménagement urbain en encourageant les solution fondées sur la natre (végétalisation et aménagements paysagers).

## Slide 37: RÉDUIRE LES REJETS POLLUANTS URBAINS PAR TEMPS DE PLUIE
Volet études
Les études générales d’assainissement à 80 % :
• SDA, SDGEP, zonage d’assainissement selon l’article L224-10 du CGCT intégrant les 4 volets, PADD du PLU, …
Les études spécifiques à 50 % :
• Etudes d’orientation, études préalables d’aide à la décision de travaux (topographique, géotechnique), maîtrise d’œuvre conception,…
Les études de réalisation au taux des travaux :
• Etudes d’exécution relatives aux missions de maîtrise d’œuvre.
Guide : « Outils de bonne gestion des eaux de ruissellement en zone urbaine »
Notes: Sont éligibles les études spécifiques:
Etudes d’amélioration des connaissances et des outils visant à réduire les rejets de polluant par temps de pluie.
Etudes préalables d’aide à la décision de réalisation de travaux.
Etudes de conception maîtrise d’œuvre.
Pour l’aurosurveillance, les études destinées à déterminer la fiabilité des équipements en place, l’identification des points à équiper, visant l’exploitation des données mesurées ou évaluées ainsi que les études de choix des matériels à installer.

## Slide 38: RÉDUIRE LES REJETS POLLUANTS URBAINS PAR TEMPS DE PLUIE
Volet travaux
Réduction à la source des volumes d’eaux de ruissellement en favorisant la désimperméabilisation et la gestion des pluies courantes à ciel ouvert ;
  • Toitures végétalisées ;
  Noue, chaussée et parking perméables, tranchée drainante, etc…
  ⮚ Taux d’aide de 80 %.
  ⮚ Prix plafond à 100 €/m² éligible pour les toitures végétalisées ou les projets ambitieux (désimperméabilisation > 80 %, avec végétalisation);
  Prix plafond à 30 €/m² éligible dans les autres cas.
  Dans les zones U des PLU et des POS et dans les secteurs constructibles des cartes communales.
  Assiette limitée au coût des ouvrages dimensionnés pour une pluie de période de retour maximale de 20 ans;
  Les actions dédiées à la prévention des inondations ne sont pas aidées.
Notes: Les toitures végétalisées devront présenter une épaisseur minimale de substrat de 8 cm.
Une variation entre 8 et 25 cm permet d’avoir une végétation variée, des conditions plus favorables pour la biodiversité, et des valeurs écosystémique intéressantes.

## Slide 39: RÉDUIRE LES REJETS POLLUANTS URBAINS PAR TEMPS DE PLUIE
Volet travaux
Maîtrise des pollutions dès l’origine du ruissellement (dépollution) :
  • Travaux de traitement ;
  • Stockage-restitution des effluents vers un ouvrage d’épuration ;
  Recueil et élimination des déchets flottants.
  Taux d’aide : Subvention 40% + Avance 20%.
  Assiette limitée au coût des ouvrages dimensionnés pour des pluies courantes;
  ⮚ Dans les zones U des PLU et des POS et dans les secteurs constructibles des cartes communales.
  Les actions dédiées à la prévention des inondations ne sont pas aidées.
Guide : « Outils de bonne gestion des eaux de ruissellement en zone urbaine »
Notes: Sont éligibles:
Les travaux dédiés à la dépollution sur réseaux unitaires et pluviaux.
Sur les réseaux pluviaux, seuls les ouvrages de dépollution dimensionnés pour les pluies courantes sont éligibles.
Sur les réseaux unitaires, les ouvrages à double fonction seront dimensionnés pour une pluie de prériode de retour maximale de 10 ans.
Les travaux liés à la dépollution des ouvrages à double fonction (dépollution et réduction du risque d’inondation) situés sur réseaux unitaires.
Non éligibles:
Les ouvrages à double fonction situés sur réseaux pluviaux ne sont pas éligibles.
Les séparateurs d’hydrocarbures ne sont pas aidés, car ils ne répondent pas aux exigences du programme en matière de réduction des rejets polluant par temps de pluie en zone urbaines.

## Slide 40: RÉDUIRE LES REJETS POLLUANTS URBAINS PAR TEMPS DE PLUIE
Volet travaux
Guide : « Outils de bonne gestion des eaux de ruissellement en zone urbaine »
L’autosurveillance du système de collecte :
  •Equipements métrologiques et génie civil associés.
  Taux d’aide : Subvention 40% + Avance 20%.
Mise en conformité des branchements :
  • Déconnexion des eaux pluviales;
  • Mise en conformité.
  Aide forfaitaire de 1 000€ pour la déconnexion de gouttière;
  Aide forfaitaire de 3 000€ pour la mise en conformité.
Notes: AUTOSURVEILLANCE:
Outils de mesure ou d’évaluation, équipement de transfert des données, équipement pour exploitation des données.
Génie civil associé: mise en conformité des chambres de mesures, adaptation des ouvrages de rejet en vue de leur équipement.
MISEE EN CONFORMITE DES BRANCHEMENTS:
Actions groupées sur la partie privative des branchements particuliers portées par la collectivité.

## Slide 41: ACTIONS AIDÉES AU 11EME PROGRAMME AESN POUR LA MAÎTRISE DU RUISSELLEMENT

## Slide 42: DIMINUER LES POLLUTIONS DIFFUSES DES MILIEUX AQUATIQUES
Volet études
les études et les diagnostics hydrauliques à l’échelle du bassin versant à 80 % :
  préciser les enjeux du territoire au regard des objectifs du SDAGE et le programme d’actions à mener ;
  Prioriser les actions à mettre en œuvre selon leur impact sur les milieux aquatiques.
le suivi de l’impact des actions sur les aspects qualitatifs et quantitatifs des masses d’eau à 80%.
études en régie : les coûts de référence et plafond définis pour la régie doivent être appliqués, soit des coûts journaliers de :
    référence : 304 €/jour (salaire, charges et fonctionnement) ;
    plafond : 463 €/jour (salaire, charges et fonctionnement).

## Slide 43
Volet travaux
L’hydraulique douce
  Techniques de génie végétal simples à mettre en place et bien intégrées dans le paysage → solutions fondées sur la nature ;
  Aménagements multifonctionnels (ruissellement, érosion, pollutions diffuses, lutte contre les inondations, biodiversité) ;
  Identifier les éléments de trame verte et bleue dans le PLUi dès que possible ;
  L’entretien des aménagements n’est pas aidé.
  Exemples : les ripisylves, les haies à plat, et haies sur talus, les bandes boisées, les bosquets sur pente, les fossés et talus enherbés, les bandes enherbées hors PAC, les ouvrages végétalisés, les mares, les fascines, les zones de bétoires enherbées et les modifications d’entrée de champs.
  Subvention 80 %
DIMINUER LES POLLUTIONS DIFFUSES DES MILIEUX AQUATIQUES
Union des syndicats de l’Aisne

## Slide 44
Volet travaux
L’hydraulique structurante
  Éligibles que s’il n’y a pas d’autre solution pertinente et en complément d’aménagements d’hydraulique douce. L’ensemble des travaux doit faire l’objet d’une programmation conjointe ;
  Eligibles dans la zone «hydraulique structurante» de la carte dans la mesure où elles ne perturbent pas l’équilibre du bassin versant et le bon fonctionnement des milieux aquatiques et humides ;
  Egalement aidée dans un secteur non identifié sur la carte mais pour lequel une étude démontre un impact au regard des objectifs du SDAGE.
  Exemples : les bassins de retenue ou d’infiltration, les zones tampons artificielles, les ouvrages régulateurs ou de dépollution, les digues.
  Subvention 40 %
DIMINUER LES POLLUTIONS DIFFUSES DES MILIEUX AQUATIQUES
Union des syndicats de l’Aisne
Union des syndicats de l’Aisne

## Slide 45
Volet acquisition foncière
Acquisition foncière nécessaire pour la mise en place d’aménagements:
  d’hydraulique douce : 80 % de subvention
  d’hydraulique structurante : 40 % de subvention
DIMINUER LES POLLUTIONS DIFFUSES DES MILIEUX AQUATIQUES
Union des syndicats de l’Aisne
Volet animation
Animation et assistance technique à l’échelle du bassin versant :
Missions obligatoires : conseil collectif aux agriculteurs ou aux collectivités (journée technique), appui aux animateurs dédiés à l’animation du programme d’actions d’une ou de plusieurs AAC, suivi et vulgarisation d’expérimentations et progrès techniques.
Subvention : 50 % du salaire chargé pour au moins 0,5 ETP.

## Slide 46
Etude de cas gestion du pluvial à Vineuil-Saint-Firmin

## Slide 47: Problématique
Constat
Inondations (rue de la Colonne)
Afflux importants dans la Nonette (pollution/sédiments/érosion)
Problématiques du site
Cavités
Caractère minérale du village
Site classé
Très fortes pentes

## Slide 48: Diagnostic

## Slide 49
Bassins versants du « vieux » Vineuil

## Slide 50: Propositions d’aménagements
1
3
4
5
2
8
7
6
9
1 : bassin de rétention et de prélèvement
2 : zone d’infiltration
3 : arasement de bordures et terrassement
4 : parking drainant
5 : noue d’infiltration
6 : chaussée drainante/réservoir
7 : arasement bordure massif végétal
8 : parking drainant
9 : massif végétal d’infiltration

## Slide 51: 1 : Bassin de rétention et prélèvement
Récupération des eaux des bassins versants 1, 2 voire 3
Equipé d’un déshuileur décanteur
Possibilité de l’enterrer sous le chemin d’accès à la future zone d’infiltration
Pompage par le Golf de Chantilly pour l’irrigation et la commune pour arrosage des espaces verts

## Slide 52: 2 : zone d’infiltration
2
1
Evacuation du bassin de rétention lorsque trop plein
Infiltration dans une zone boisée humide
Possibilité de création de puits d’infiltration pour infiltrer dans la craie ( tourbe sur 8 mètres au-dessus de la craie)
Création d’un sentier de découverte avec des panneaux pédagogiques

## Slide 53: 3 : arasement de bordures Rue du Plan
Arasement des bordures et petit terrassement de la bande enherbée de la rue du Plan afin de faciliter l’arrivée des eaux de pluie sur la bordure enherbée : première filtration
Puis écoulement naturel vers le bassin d’infiltration en contrebas
1
Bassin
3
2
1

## Slide 54: 4 : parking drainant Bas de la Rue Saint Leu
Création d’une zone de stationnement drainante permettant de gérer et d’infiltrer une partie des eaux de pluie du bassin 7 (Rue de Saint Leu)
Plusieurs possibilités techniques : mélange pierre/terre, dalle enherbée …
4
5

## Slide 55: 5 : noue d’infiltration
vers
4 parking dranint
Création d’une noue le long de la rue de Saint Leu
Création d’un caniveau de traversée de chaussée (rôle second de ralentisseur) orientant l’eau vers le parking drainant en bas de la rue
4
5

## Slide 56: 6 : Chaussée drainante et/ou réservoir
Enrobée et structure drainante sous la chaussée
Possibilité de mettre en place des casiers de stockage pour retenir un volume plus important
Possibilité de mise en sens unique de la route pour création de stationnement drainant (Cf. aménagement 4)
Parking drainant
Chaussée drainante
4
6
9

## Slide 57: 7 : Arasement de bordure
Présence d’un massif végétalisé le long de l’escalier Rue de la République mais aménagé au dessus du niveau des pavés : l’eau ne peut s’y infiltré
Bordure à supprimer entre l’escalier et le massif
Reprise du massif afin qu’il reçoive les eaux de pluie : à aménager en contre-bas

## Slide 58: 8 : parking drainant Rue Docteur Calmette
Vérifier préalablement l’absence de cavité à proximité
Aménagement de la zone de stationnement en structure filtrante (terre-pierre, gravier, dalles enherbées …)
Déplacement de la bordure le long du mur des habitations afin que l’eau puisse entrer dans la zone de stationnement et que les murs restent isolés
Parking drainant
1
3
2
8

## Slide 59: 9 : massif filtrant Place Joyalle
7
6
9
Place très large permettant de créer un espace d’infiltration
Possibilité de création un massif végétal paysager infiltrant une partie des eaux de pluie de la Place Joyalle et de la Rue de de la République

## Slide 60
Association Adopta
@AssoAdopta
ADOPTA
MERCI DE VOTRE ATTENTION
Elia DESMOT
Animatrice eaux pluviales
territoire picard
Tél : 06 49 56 97 78
Mail : edesmot@adopta.fr
Site Internet : www.adopta.fr